# Evaluation formative sur la puissance électrique

Items évalués :

| (3.1.1) Extraire l’information utile d’un ensemble de données [C1] | (3.1.3) Raisonner, adapter une méthode [C2] | (3.1.4) Présenter sous une forme appropriée un résultat, une solution par un texte écrit [C3] |
| --- | --- | --- |
| ( ( ( | ( ( ( | ( ( ( |

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

# Text boxes

Natacha a décidé d’installer une table électrique de cuisson dans sa cuisine. Elle dispose de deux prises électriques : la première est protégée par un fusible de 16 A, la seconde est protégée par un fusible de 32 A.

Pour faire son choix, elle décide de regarder la notice sur la plaque électrique.

220 V

50/60 Hz

58,5 x 60 cm

1. Si elle décide d’utiliser les 4 plaques en même temps, quelle est la puissance totale fournie à la table de cuisson ? [C1], [C3]

2. Quelle est alors l’intensité efficace du courant qui circule dans la table de cuisson lorsque toutes les plaques sont en fonctionnement ? (Attention à la rédaction !!) [C1], [C2], [C3]

3. Sur quelle prise de courant Natacha doit-elle relier sa table électrique de cuisson ? (Explique ton choix ) [C2], [C3]