FICHE 1

Fiche à destination des enseignants

1S 14

Notion de champ

| Type d'activité | Activité documentaire et expérimentale |
| --- | --- |
|  | Notions et contenus Exemples de champs scalaires et vectoriels : pression, température, champ électrique, champ magnétique. Champ magnétique : sources de champ magnétique (aimant). | Compétences attendues Recueillir et exploiter des informations (météorologie, téléphone portable, etc.) sur un phénomène pour avoir une première approche de la notion de champ. Décrire le champ associé à des propriétés physiques qui se manifestent en un point de l’espace. Pratiquer une démarche expérimentale pour cartographier un champ magnétique |
| Commentaires sur l’exercice proposé | Socle commun de connaissances et de compétences [Pilier 3] Utiliser un graphique [Pilier 7] Rechercher l’information utile |

FICHE 2

Fiche à destination des élèves

1S 14

Notion de champ

Activité A : Pression

Problématique 1

On souhaite mesurer la  pression dans un aquarium rempli d’eau.

On s’intéresse à quelques points de l’espace en particuliers:

Matériel disponible

Manomètre équipé d’un tuyau en plastique

Capsule manométrique

Résultats des mesures

PA =                                  PB =                                  PC =

PD =                                  PE =                                   PF =    			PG =

Question 1

Comparer les mesures obtenues. Quelle remarque peut-on faire ?

Question 2

Quelle hypothèse peut-on émettre ?

Question 3

La pression a déjà été étudiée en classe de Seconde dans le thème « La pratique du sport ». Les résultats obtenus sont-ils en accord avec ce qui a été étudié en seconde ? Justifier la réponse.

Question 4

Mesurer la pression en un point du liquide à l'aide de la capsule manométrique.

Quand on se place en un point donné de l’aquarium, la mesure est-elle modifiée lorsque l’on change l’orientation du capteur ?

Nous pouvons déterminer la pression en n’importe quel point de l’aquarium. Nous connaissons donc le champ de pression de l’aquarium.

Question 5

Parmi les propositions ci-dessous, quelle phrase est la mieux adaptée pour expliquer la notion de « champ de pression » ?

  A. Connaître un champ de pression, c’est savoir s’il va pleuvoir.

  B. Connaître un champ de pression, c’est connaître la valeur de P en chacun des points de

l’espace.

  C. Connaître un champ de pression suffit à prévoir la profondeur maximale qu’un plongeur

en apnée peut atteindre.

  D. Un champ de pression est une quantité d’eau dans laquelle on peut mesurer la pression

avec un manomètre.

Activité B : Température

Problématique 2

On souhaite mesurer la température dans la salle de classe.

Question 1

On souhaite mesurer la température dans la salle de classe. Comment procéder ? A quelle difficulté risque-t-on d'être confronté ?

Question 2

Afin de réaliser un bilan énergétique de la classe, un technicien s’est déplacé et a relevé les températures suivantes :

- Près de la fenêtre : 20,0°C

- Près de la porte : 20,5°C

- Près du radiateur : 22,0°C

- Au sol : 19,5°C

- Au plafond : 21,0°C

Le technicien doit remettre un compte rendu de ces mesures.

Réfléchir à la forme la plus adaptée de ce compte rendu et le réaliser.

Question 3

En un même point de la salle, la mesure est-elle modifiée lorsque l’on change l’orientation  du thermomètre ?

Question 4

Sur le site internet de Météo France, on peut voir chaque jour la carte de la France avec des températures en différents lieux.

Une carte météo nous donne un aperçu du champ de température en France.

Parmi les propositions ci-dessous, quelle phrase est la mieux adaptée à la notion de champ de température ?

 A.  Un champ de température est un pré sur lequel on peut mesurer la température avec un

thermomètre.

  B. Connaître un champ de température, c’est connaître la température en chacun des points

de l’espace.

  C. Connaître un champ de température, c’est savoir s’il fera beau demain.

Activité C : Champ électrique

Document 1

Antenne relais

L’utilisation des téléphones portables est rendue possible grâce aux antennes relais disposées sur les bâtiments. Celles-ci créent un champ électrique autour d’elles.

Question 1

Quel est votre réflexe lorsque, voulant téléphoner, vous « n’avez pas de réseau » ?

Question 2

A l'aide du document 1, formulez une hypothèse qui justifie le réflexe que vous mentionnez.

Document 2

Réseau Wi-Fi

Un réseau Wi-Fi permet de relier sans fil plusieurs appareils informatiques. Ces liaisons s’effectuent grâce à un champ électrique émis par une antenne. On donne ci-dessous  le graphique représentant l’amplitude du champ électrique émis par une antenne Wi-Fi en fonction de la distance à l’antenne.

Source :	Agence Nationale des Fréquences  - Guide technique -

Modélisation des sites radioélectriques et des périmètres de sécurité pour le public

Document 3

Dessin d’un salon possédant une antenne Wi-Fi

Question 3

Sachant que l’échelle du dessin ci-dessus est de 1cm ↔ 25 cm ,  préciser les distances :

Antenne – point A :

Antenne – point B :

Antenne – point C :

Question 4

A l’aide du graphique, déterminer les valeurs du champ électrique aux points A, B et C (préciser l’unité).      E(A) =	       		E(B) =			E(C) =

Question 5

Placer les valeurs du champ électrique aux points A, B et C sur le dessin.

Question 6

Quelle phrase semble la mieux adaptée à la notion de champ électrique ?

  A. Connaître un champ électrique, c’est avoir une « box » avec Wi-Fi.

  B. Un champ électrique est une tension permettant de téléphoner.

  C. Un champ électrique, c’est l’antenne que l’on place sur les toits d’immeuble ou dans

son salon.

  D. Connaître un champ électrique, c’est connaître sa valeur en chacun des points de

l’espace.

Activité D : Champ magnétique

On sait qu’un aimant exerce une action sur les objets possédant des propriétés magnétiques tels que les objets contenant du fer. Un aimant exerce de façon permanente un champ magnétique autour de lui : en chaque point de l’espace, il existe une valeur du champ magnétique. Le champ magnétique se note B et s’exprime en tesla (T).

A]  Premières mesures

Matériel disponible : Aimant et teslamètre

Question 1

Mesurer le champ magnétique en différents points de l’espace autour de l’aimant et noter ci-dessous les valeurs trouvées :

Question 2

Le champ B créé par un aimant est-il uniforme (valeur constante de B) ?

Question 3

Choisir un point particulier de l’espace et relever la valeur de B :

Sans déplacer le teslamètre, tourner celui-ci autour de son axe et noter les observations faites :

B]  « Garder le cap »

Aimant et aiguille aimantée

La valeur de B dépend de l’orientation du teslamètre. Pour un même point de l’espace, il existe une direction dans laquelle le champ B est maximal. On utilise des aiguilles aimantées permettant de matérialiser cette direction.

Comme toute grandeur caractérisée par une direction, le champ magnétique est un vecteur

Matériel disponible : Feuille blanche format A4, Aimant et aiguille aimantée.

Question 4

Réaliser la manipulation d'après les consignes suivantes :

- Positionner l’aimant au centre de la feuille.

- Placer 3 points A, B et C comme représenté sur  le dessin ci-dessus.

- Placer l’aiguille aimantée sur le point A. Déplacer l’aiguille dans la direction qu'elle indique.

Faire de petits déplacements en notant régulièrement la position de l’aiguille sur la feuille.

- Relier les différentes positions pour faire apparaître la trajectoire suivie par l’aiguille.

- Réaliser le même travail en partant des points B et C.

Les lignes ainsi tracées constituent les lignes du champ magnétique B crée par l’aimant. En positionnant plusieurs aiguilles autour d’un aimant, on matérialise ces lignes de champs.

Question 5

Quelle phrase est la mieux adaptée à la notion de « ligne de champ » ?

 A. Une ligne de champ permet de délimiter le champ magnétique.

 B. Une ligne de champ épouse la direction du champ magnétique en chaque point de

l’espace.

 C. Une ligne de champ c’est l’axe d’une aiguille aimantée.

FICHE 3

Fiche à destination des enseignants

1S 14

Notion de champ

Proposition de correction

Activité A : Pression

Problématique 1

On souhaite mesurer la  pression dans un aquarium rempli d’eau.

On s’intéresse à quelques points de l’espace en particuliers:

Matériel disponible

Manomètre équipé d’un tuyau en plastique

Capsule manométrique

Résultats des mesures

PA =                                  PB =                                  PC =

PD =                                  PE =                                   PF =    			PG =

Question 1

Comparer les mesures obtenues. Quelle remarque peut-on faire ?

PA = PC = PG		PB = PE		PD=PF

Question 2

Quelle hypothèse peut-on émettre ?

Les pressions des points de même profondeur sont égales.

Question 3

La pression a déjà été étudiée en classe de Seconde dans le thème « La pratique du sport ». Les résultats obtenus sont-ils en accord avec ce qui a été étudié en seconde ? Justifier la réponse.

Vu en 2nd :  « La pression dépend de la profondeur ». Augmentation d’1 hPa tous les cm.

Question 4

Mesurer la pression en un point du liquide à l'aide de la capsule manométrique.

Quand on se place en un point donné de l’aquarium, la mesure est-elle modifiée lorsque l’on change l’orientation du capteur ?

Non

Nous pouvons déterminer la pression en n’importe quel point de l’aquarium. Nous connaissons donc le champ de pression de l’aquarium.

Question 5

Parmi les propositions ci-dessous, quelle phrase est la mieux adaptée pour expliquer la notion de « champ de pression » ?

  A. Connaître un champ de pression, c’est savoir s’il va pleuvoir.

  B. Connaître un champ de pression, c’est connaître la valeur de P en chacun des points de

l’espace.

  C. Connaître un champ de pression suffit à prévoir la profondeur maximale qu’un plongeur

en apnée peut atteindre.

  D. Un champ de pression est une quantité d’eau dans laquelle on peut mesurer la pression

avec un manomètre.

Activité B : Température

Problématique 2

On souhaite mesurer la température dans la salle de classe.

Question 1

On souhaite mesurer la température dans la salle de classe. Comment procéder ? A quelle difficulté risque-t-on d'être confronté ?

Discussion : faire émerger l’idée que la température en différents points de l’espace peut prendre différentes valeurs.

Question 2

Afin de réaliser un bilan énergétique de la classe, un technicien s’est déplacé et a relevé les températures suivantes :

- Près de la fenêtre : 20,0°C

- Près de la porte : 20,5°C

- Près du radiateur : 22,0°C

- Au sol : 19,5°C

- Au plafond : 21,0°C

Le technicien doit remettre un compte rendu de ces mesures.

Réfléchir à la forme la plus adaptée de ce compte rendu et le réaliser.

Construire une carte de la salle en précisant les températures en plusieurs points différents.

Question 3

En un même point de la salle, la mesure est-elle modifiée lorsque l’on change l’orientation  du thermomètre ?  Non

Question 4

Sur le site internet de Météo France, on peut voir chaque jour la carte de la France avec des températures en différents lieux.

Une carte météo nous donne un aperçu du champ de température en France.

Parmi les propositions ci-dessous, quelle phrase est la mieux adaptée à la notion de champ de température ?

 A.  Un champ de température est un pré sur lequel on peut mesurer la température avec un

thermomètre.

  B. Connaître un champ de température, c’est connaître la température en chacun des points

de l’espace.

  C. Connaître un champ de température, c’est savoir s’il fera beau demain.

Activité C : Champ électrique

Document 1

Antenne relais

L’utilisation des téléphones portables est rendue possible grâce aux antennes relais disposées sur les bâtiments. Celles-ci créent un champ électrique autour d’elles.

Question 1

Quel est votre réflexe lorsque, voulant téléphoner, vous « n’avez pas de réseau » ?

On se déplace (changement de pièce), on oriente le téléphone dans différentes directions…

Question 2

A l'aide du document 1, formulez une hypothèse qui justifie le réflexe que vous mentionnez.

Le champ électrique émis par une antenne relais n’est pas uniforme.

Document 2

Réseau Wi-Fi

Un réseau Wi-Fi permet de relier sans fil plusieurs appareils informatiques. Ces liaisons s’effectuent grâce à un champ électrique émis par une antenne. On donne ci-dessous  le graphique représentant l’amplitude du champ électrique émis par une antenne Wi-Fi en fonction de la distance à l’antenne.

Source :	Agence Nationale des Fréquences  - Guide technique -

Modélisation des sites radioélectriques et des périmètres de sécurité pour le public

Document 3

Dessin d’un salon possédant une antenne Wi-Fi

Question 3

Sachant que l’échelle du dessin ci-dessus est de 1cm ↔ 25 cm ,  préciser les distances :

Antenne – point A :

Antenne – point B :

Antenne – point C :

Question 4

A l’aide du graphique, déterminer les valeurs du champ électrique aux points A, B et C (préciser l’unité).      E(A) =	       		E(B) =			E(C) =

Question 5

Placer les valeurs du champ électrique aux points A, B et C sur le dessin.

Question 6

Quelle phrase semble la mieux adaptée à la notion de champ électrique ?

  A. Connaître un champ électrique, c’est avoir une « box » avec Wi-Fi.

  B. Un champ électrique est une tension permettant de téléphoner.

  C. Un champ électrique, c’est l’antenne que l’on place sur les toits d’immeuble ou dans

son salon.

  D. Connaître un champ électrique, c’est connaître sa valeur en chacun des points de

l’espace.

Activité D : Champ magnétique

On sait qu’un aimant exerce une action sur les objets possédant des propriétés magnétiques tels que les objets contenant du fer. Un aimant exerce de façon permanente un champ magnétique autour de lui : en chaque point de l’espace, il existe une valeur du champ magnétique. Le champ magnétique se note B et s’exprime en tesla (T).

A]  Premières mesures

Matériel disponible : Aimant et teslamètre

Question 1

Mesurer le champ magnétique en différents points de l’espace autour de l’aimant et noter ci-dessous les valeurs trouvées :

Question 2

Le champ B créé par un aimant est-il uniforme (valeur constante de B) ?  Non

Question 3

Choisir un point particulier de l’espace et relever la valeur de B :

Sans déplacer le teslamètre, tourner celui-ci autour de son axe et noter les observations faites :

Selon la direction du capteur, B varie.

B]  « Garder le cap »

Aimant et aiguille aimantée

La valeur de B dépend de l’orientation du teslamètre. Pour un même point de l’espace, il existe une direction dans laquelle le champ B est maximal. On utilise des aiguilles aimantées permettant de matérialiser cette direction.

Comme toute grandeur caractérisée par une direction, le champ magnétique est un vecteur

Matériel disponible : Feuille blanche format A4, Aimant et aiguille aimantée.

Question 4

Réaliser la manipulation d'après les consignes suivantes :

- Positionner l’aimant au centre de la feuille.

- Placer 3 points A, B et C comme représenté sur  le dessin ci-dessus.

- Placer l’aiguille aimantée sur le point A. Déplacer l’aiguille dans la direction qu'elle indique.

Faire de petits déplacements en notant régulièrement la position de l’aiguille sur la feuille.

- Relier les différentes positions pour faire apparaître la trajectoire suivie par l’aiguille.

- Réaliser le même travail en partant des points B et C.

Les lignes ainsi tracées constituent les lignes du champ magnétique B crée par l’aimant. En positionnant plusieurs aiguilles autour d’un aimant, on matérialise ces lignes de champs.

Visualisation des lignes de champs avec limaille de fer, plaquette à aiguille…

Observation des lignes de champ pour différents aimants…

Possibilité de définir un champ uniforme

Question 5

Quelle phrase est la mieux adaptée à la notion de « ligne de champ » ?

 A. Une ligne de champ permet de délimiter le champ magnétique.

 B. Une ligne de champ épouse la direction du champ magnétique en chaque point de

l’espace.

 C. Une ligne de champ c’est l’axe d’une aiguille aimantée.