Nom de l’auteur/groupe: Patricia PIERACCINI

Courrier électronique:patricia-paule.pieraccini@ac-creteil.fr

Établissement scolaire/académie: Collège Jean Moulin Pontault-Combault   Académie de Créteil

Date: janvier 2008

| Niveau: 3ème | Durée: 1H | Mode de validation: Par action |
| --- | --- | --- |
| Partie du programme: L’oscilloscope et/ou l’interface d’acquisition, instrument de mesures de tension et de durée |
| Objectif de la séance: Relever la valeur maximale et la période sur un écran d’oscilloscope |
| Activité: Mesure de Umax et T et calcul de U et f |
| Matériel et logiciel nécessaires: |
| Fiche d’exercices | Logiciel « oscillo » sur un ordinateur en classe |
| Item(s) B2i: C.1.2 : je sais accéder aux logiciels et aux documents disponibles à partir de mon espace de travail C.3.6 : Je sais utiliser un outil de simulation (ou de modélisation) en étant conscient de ses limites |
| Commentaires: Pré-requis : les élèves ont appris à mesurer Umax, T et à calculer la valeur efficace U et la fréquence f. Le logiciel « oscillo » a déjà été utilisé lors de la séance précédente avec le vidéoprojecteur, afin d’étudier la tension du secteur. Les élèves étaient prévenus qu’ils l’utiliseraient ultérieurement. Descriptif de la séance : Les élèves passent deux par deux sur le poste pour lire l’oscillogramme qui leur est présenté et répondre aux questions de la fiche ci-dessous. Pendant ce temps le reste de la classe travaille sur d’autres exercices. |

Fiche élève : feuille 2

Fiche pas à pas professeur : feuille 3

NOM : ………………………………           Prénom :………………………………..            Classe :…..

LECTURE D’OSCILLOGRAMMES

( B2I : A la fin de cette séance, les compétences suivantes sont susceptibles d’être validées. C.1.2 : je sais accéder aux logiciels et aux documents disponibles à partir de mon espace de travail C.3.6 : Je sais utiliser un outil de simulation (ou de modélisation) en étant conscient de ses limites

| CONSIGNES et QUESTIONS ((appeler le professeur) | Compétences B2I | ( |
| --- | --- | --- |
| TRAVAIL A EFFECTUER SUR L’ORDINATEUR 1) Ouvrir le logiciel « oscillo » 2) Allumer l’oscilloscope virtuel (bouton ON) 3) Dans la barre d’outil verticale à droite, choisir la tension produite par un GBF 4) Brancher à l’oscilloscope en utilisant la voie YA. 5) Si cela est nécessaire, modifier les réglages verticaux et horizontaux pour obtenir au moins un motif élémentaire sur l’écran. ( 6) Noter les valeurs des réglages choisis : balayage (réglage horizontal) :………………………………… sensibilité verticale (réglage vertical) : ……………………………… 7) Relever le nombre de divisions correspondant à Umax : …………………… div 8) Relever le nombre de divisions correspondant à T : …………………div ( 9) Fermer la fenêtre et retourner à sa place pour la suite des questions : TRAVAIL A EFFECTUER A SA PLACE 10) Donner la valeur de Umax en volt :……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11) Calculer la valeur efficace U : …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12) Donner la valeur de la période en seconde : …………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13) Calculer la fréquence : ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… RENDRE LA FEUILLE | C.1.2 ( ( C.3.6 ( ( | /1 /1 /1 /2 /1 /2 |

FICHE PAS à PAS PROFESSEUR

TRAVAIL PREALABLE :

- Lors de la séance précédente, l’étude de la tension du secteur a été faite avec ce logiciel et projetée à toute la classe avec un vidéoprojecteur. Cela permet aux élèves de se familiariser avec le logiciel avant de l’utiliser.

- A chaque ouverture d’une fenêtre du GBF, la tension est différente. Ce qui permet d’avoir des oscillogrammes distincts d’un groupe à l’autre. En revanche, la tension fournie est toujours sinusoïdale et le calibre de fréquence est 1kHz par défaut.

LORS DE LA SEANCE :

- Vérifier le choix des réglages et la mesure sur écran.

- Eventuellement prévoir deux séances pour faire passer la totalité des élèves.

- On peut penser à un petit minuteur ou un chronomètre, pour que chaque binôme dispose de la même durée devant l’ordinateur.

- Au lieu de faire passer les élèves deux par deux, on peut envisager de projeter le logiciel sur un écran grâce au vidéoprojecteur .On demande alors à un seul élève d’exécuter les manipulations pour obtenir le meilleur oscillogramme qui sera traité ensuite par chaque élève depuis sa place.