TP 4ème P1

BILAN EN ELECTRICITE AU CYCLE CENTRAL

#### Fiche n° 1 : DESCRIPTIF DU SUJET DESTINÉ AUX PROFESSEURS

| Démarche | Dans ce sujet ? on demande à l’élève de : réaliser un circuit électrique à partir d’un schéma ; mesurer une tension entre deux points ou l’intensité d’un courant. |
| --- | --- |
| Scénario | N° 3 : La classe est divisée en 2 groupes qui changent à mi-temps : 12 élèves en travail autonome écrit et individuel (pouvant être noté) ; 6 postes de manipulations séparés et isolés des groupes de travail écrit. |
| Compétences évaluées | Capacités Réaliser un circuit électrique à partir d’un schéma Mesurer une tension aux bornes d’un dipôle en utilisant correctement un multimètre Mesurer l’intensité du courant traversant un dipôle en utilisant correctement un multimètre Socle commun de connaissances et de compétences [Pilier 3] Mesurer une longueur, un angle, une durée, un volume, une masse, une température, une intensité de courant électrique, une tension Suivre un protocole donné (suivre un programme, réaliser un montage à partir d’un schéma, utiliser un appareil de mesure) Mesurer (lire une mesure, estimer la précision d’une mesure, optimiser les conditions de mesure) [Pilier 6] Avoir une utilisation raisonnée du matériel électrique [Pilier 7] Savoir lire les consignes avant de faire un travail |
| Préparation du poste de travail | Le matériel nécessaire aux manipulations des élèves est présent sur chaque poste. Tous les appareils doivent être remis dans le même état initial entre deux séries d’évaluations. |
| Déroulement de l'épreuve | L’ensemble des élèves est évalué en une séance, en deux phases de 25 minutes. Les élèves travaillent par binômes (élève A, élève B) sur chaque poste. Afin de pouvoir observer les deux élèves, le professeur décale leur travail de la manière suivante : L’élève A a deux minutes pour prendre connaissance de la fiche n°3A puis commence à manipuler ; Au début des manipulations de l’élève A, le professeur distribue la fiche n°3B à l’élève B. Lors du premier appel, le professeur vérifie le circuit de l’élève A puis le lui fait débrancher ; si l'élève n'a pas appelé au bout de 3 minutes, le professeur fait réaliser à l’élève B ses manipulations. Lors du premier appel de l’élève B, le professeur vérifie son circuit. Si un élève n’a pas appelé au bout de 3 minutes, le circuit est réalisé par le professeur afin que les élèves puissent réaliser les mesures (second appel). Lors du second appel, le professeur demande : à l’élève A de réaliser la mesure de tension décrite sur la fiche n°3A. à l’élève B de réaliser la mesure d’intensité décrite sur la fiche n°3B. |
| Notation | On utilisera la grille d’évaluation (fiche n°4) sur laquelle figurent les points correspondant à chaque type de compétences expérimentales à évaluer et la fiche réponse de l’élève (fiche n°3A ou 3B). Remarque : si lors d’un appel les élèves n’ont pas réussi à réaliser le travail demandé, le professeur leur donne la solution. Les points de la question ne leur sont pas attribués. |
| Remarques | Le travail réalisé par la demi-classe en travail individuel sur feuille peut être la résolution d’exercices d’électricité faisant le bilan de ce qui a été vu au cycle central. En une heure, il n’est pas possible d’évaluer individuellement les élèves à la fois sur la réalisation d’un circuit, une mesure de tension et une mesure d’intensité (faute de temps). |

TP 4ème P1

BILAN EN ELECTRICITE AU CYCLE CENTRAL

Fiche n° 2  : LISTE DU MATÉRIEL DESTINÉE AUX PROFESSEURS

# Pour chaque poste

- un générateur de tension continue (pile …)

- sept fils de connexion

- un interrupteur

- deux lampes (adaptées aux générateur)

- un multimètre

Pour une salle : prévoir un poste de remplacement avec des lampes et des multimètres

TP 4ème P1

BILAN EN ELECTRICITE AU CYCLE CENTRAL

Fiche n°3a : ÉNonCÉ À COMPLÉTER PAR LES ÉLÈVES

| Nom : |  | Grille d’évaluation : / 8 |
| --- | --- | --- |
| Prénom : |  | Feuille réponse : / 2 |
| Classe : |  | Total : / 10 |

DOCUMENT À complÉter et À rendre au professeur en sortant de la salle

## But de la manipulation : Mesurer la tension aux bornes d’un dipôle.

Travail à effectuer :

1. Réalisation du montage

En utilisant le matériel mis à disposition sur la table, réaliser le circuit schématisé ci-dessous en respectant l’ordre des composants :

Appeler le professeur pour vérifier le montage (Appel 1)

2. Mesure de tension

On veut mesurer la tension entre les points F et E du circuit.

2.1. On doit insérer un multimètre dans le montage pour mesurer cette tension. Compléter le schéma ci-dessus avec la représentation du multimètre. Indiquer où doit se situer sa borne COM.

2.2. Ouvrir l’interrupteur K. Placer le multimètre dans le circuit de façon à mesurer la tension entre les points F et E. Choisir un calibre adapté. Noter le résultat obtenu ci-dessous :

U =

Appeler le professeur pour vérifier le montage (Appel 2)

Défaire le montage ; ranger le matériel.

TP 4ème P1

BILAN EN ELECTRICITE AU CYCLE CENTRAL

Fiche n°3b : ÉNonCÉ DESTINÉ A l’ÉLÈVE ET RÉPONSES DE L’ÉLÈVE

| Nom : |  | Grille d’évaluation : / 8 |
| --- | --- | --- |
| Prénom : |  | Feuille réponse : / 2 |
| Classe : |  | Total : / 10 |

DOCUMENT À complÉter et À rendre au professeur en sortant de la salle

## But de la manipulation : Mesurer l’intensité du courant traversant un dipôle.

Travail à effectuer :

1. Réalisation

En utilisant le matériel mis à disposition sur la table, réaliser le circuit schématisé ci-dessous en respectant l’ordre des composants :

Appeler le professeur pour vérifier le montage (Appel 1)

2. Mesure d’intensité du courant

On veut mesurer l’intensité du courant circulant dans le fil reliant les points N et F.

2.1. On doit insérer un multimètre dans le montage pour mesurer cette intensité. Compléter le schéma ci-dessus avec la représentation du multimètre. Indiquer où doit se situer sa borne COM.

2.2. Ouvrir l’interrupteur K. Placer le multimètre dans le circuit de façon à mesurer l’intensité du courant circulant dans le fil reliant les points N et F. Choisir un calibre adapté. Noter le résultat obtenu ci-dessous :

I =

Appeler le professeur pour vérifier le montage (Appel 2)

Défaire le montage ; ranger le matériel.

TP 4ème P1

BILAN EN ELECTRICITE AU CYCLE CENTRAL

#### Fiche n° 4 : GRILLE D'ÉVALUATION DURANT LA SÉANCE

DESTINÉE AU PROFESSEUR

| N° du poste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom Prénom |  |  |  |  |  |  |
| Élève du binôme | A | A | A | A | A | A |
| Appel n°1 | Vérifier le montage |
|  | Identification des bornes d'une pile sur un schéma | ( | ( | ( | ( | ( | ( |
|  | Ordre correct des appareils dans le montage | (( | (( | (( | (( | (( | (( |
|  | Branchement des appareils en série et en dérivation | ((( | ((( | ((( | ((( | ((( | ((( |
| Appel n°2 | Mesure de la tension : Utilisation du multimètre |
|  | Ouverture ou fermeture d'un circuit | (( | (( | (( | (( | (( | (( |
|  | Insertion correcte dans le circuit | (( | (( | (( | (( | (( | (( |
|  | Choix de la fonction voltmètre | ( | ( | ( | ( | ( | ( |
|  | Place de la borne COM | ( | ( | ( | ( | ( | ( |
|  | Choix continu / alternatif | ( | ( | ( | ( | ( | ( |
|  | Choix du calibre | ( | ( | ( | ( | ( | ( |
|  | Lecture correcte de la valeur | ( | ( | ( | ( | ( | ( |
|  | Rangement du matériel | ( | ( | ( | ( | ( | ( |
|  | NOTE OBTENUE sur 8 points |  |  |  |  |  |  |

| N° du poste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom Prénom |  |  |  |  |  |  |
| Élève du binôme | B | B | B | B | B | B |
| Appel n°1 | Vérifier le montage |
|  | Identification des bornes d'une pile sur un schéma | ( | ( | ( | ( | ( | ( |
|  | Ordre correct des appareils dans le montage | (( | (( | (( | (( | (( | (( |
|  | Branchement des appareils en série et en dérivation | ((( | ((( | ((( | ((( | ((( | ((( |
| Appel n°2 | Mesure de l’intensité du courant : Utilisation du multimètre |
|  | Ouverture ou fermeture d'un circuit | (( | (( | (( | (( | (( | (( |
|  | Insertion correcte dans le circuit | (( | (( | (( | (( | (( | (( |
|  | Choix de la fonction ampèremètre | ( | ( | ( | ( | ( | ( |
|  | Place de la borne COM | ( | ( | ( | ( | ( | ( |
|  | Choix continu / alternatif | ( | ( | ( | ( | ( | ( |
|  | Choix du calibre | ( | ( | ( | ( | ( | ( |
|  | Lecture correcte de la valeur | ( | ( | ( | ( | ( | ( |
|  | Rangement du matériel | ( | ( | ( | ( | ( | ( |
|  | NOTE OBTENUE sur 8 points |  |  |  |  |  |  |

Chaque   ( ( )   compte 0,5 point

TP 4ème P1

BILAN EN ELECTRICITE AU CYCLE CENTRAL

Fiche n°5 : barÈme dEstinÉ AU PROFESSEUR

| Évaluation pendant la séance (fiche 5) | / 8 pts |
| --- | --- |
| (fiche 3a ou 3b) Schématisation du circuit Schéma du voltmètre ou de l’ampèremètre correct Borne COM correctement placée Valeur de I ou de U exprimée dans des unités correctes | 0,5 pt 0,5 pt 0,5 + 0,5 pts |
| Total | / 2 pts |
| Total | / 10 pts |

# Text boxes

Cadre réservé au professeur

Cadre réservé au professeur