Nom de l’auteur/groupe:	Nolwenn LABBE			Courrier électronique : nolwenn.labbe@ac-creteil.fr

Établissement scolaire/académie: Collège Le Segrais Lognes Académie de Créteil				Date: 07-04-08

| Niveau: 4° | Durée: 1H | Mode de validation: |
| --- | --- | --- |
| Partie du programme: Loi d’Ohm |
| Objectif de la séance: Trouver la relation qui lie U, R et I |
| Activité: Utiliser un tableur pour tracer la fonction U = f(I) |
| Matériel et logiciel nécessaires: un poste par élève ou pour deux élèves muni du classeur open office |
| Item(s) B2i: C. 1.1 : je sais m’identifier sur un réseau ou sur un site et mettre fin à cette situation C.1.2. : je sais accéder aux logiciels et aux documents disponibles à partir de mon espace de travail C.1.5 : je sais paramétrer l’impression C.2.4 : je m’interroge sur les traitements informatiques C.3.3 : je sais regrouper dans un même document plusieurs éléments C.3.4 : je sais créer, modifier une feuille de calcul, insérer une formule C.3.5 : je sais réaliser un graphique de type donné |
| Commentaires: Les élèves commencent par réaliser les mesures physiques. La feuille de TP leur est distribuée en début d’heure. Ensuite ils entrent leurs valeurs dans le tableur afin de tracer la courbe et de l’analyser. |

Fiche élève : feuille 2

ACTIVITE EXPERIMENTALE : LA LOI D'OHM

- Classe de 4e -

- Objectif : Retrouver l'expression de la loi d'ohm par l'expérience.

A l'aide d'un circuit électrique simple, nous cherchons à mesurer simultanément la tension U (Volts) aux bornes d’une résistance ainsi que l'intensité du courant I (Ampères) qui la traverse. Les résultats seront reportés dans une feuille de calcul d'un tableur afin de visualiser et d'analyser les courbes U = f(I).

( B2I : A la fin de cette séance, les compétences suivantes seront susceptibles d’être validées.

- C. 1.1 : je sais m’identifier sur un réseau ou sur uns ite et mettre fin à cette situation

- C.1.2. : je sais accéder aux logiciels et aux documents disponibles à partir de mon espace de travail

- C.1.5 : je sais paramétrer l’impression

- C.2.4 : je m’interroge sur les traitements informatiques

- C.3.3 : je sais regrouper dans un même document plusieurs éléments

- C.3.4 : je sais créer, modifier une feuille de calcul, insérer une formule

- C.3.5 : je sais réaliser un graphique de type donné

- Expérience :

| Matériel : Un générateur à tension variable. Une lampe 3V. Deux multimètres. Une résistance. Des fils de connexions. Quatre pinces-crocodiles | Protocole : Mesurer avec le multimètre la valeur de la résistance et la reporter dans le tableau de résultats. Utiliser la fonction Voltmètre (calibre 20V) sur le premier multimètre et la fonction Ampèremètre (calibre 10A) sur le second. Réaliser le montage électrique décrit ci-contre en utilisant la résistance. ( En faisant varier la tension délivrée par le générateur de 0 à 9V, mesurer les valeurs de I et U puis les reporter dans le tableau de résultats en face de la valeur de la résistance utilisée. | ( |
| --- | --- | --- |

Tableau de résultats

## 3)  Exploitation :

    - Ouvrir votre session sur le poste de travail

    - Ouvrir le logiciel Open Office Calc dans (Démarrer, Programme, OpenOffice.org, OpenOffice.org calc)

    - Créer le tableau de résultat ci-dessus et renseigner les valeurs mesurées. Commencer le tableau en A1

    - En cellule I1, écrire le titre « coefficient directeur de la courbe » et taper dans la cellule I2 la formule suivante : {= droitereg (C3,H3 ;C2,H2 ;0 ;0)}. Cela calculera le coefficient directeur de la courbe obtenue.

    - Enregistrer la feuille de calcul.

    - Insérer un diagramme sur la page de calcul (Diagramme XY, données en lignes, donner des titres au diagramme et aux axes).

    - Enregistrer le document.

    - Observer le graphique représentant U = f(I) pour la résistance utilisée. Enregistrer le fichier dans votre répertoire personnel.

    - Imprimer le document.

## 4)   Conclusion :

- Quelle est la forme de la courbe obtenue ? ......................................................................

- Quelle est l'origine de la courbe ? ..........................................................................................................................

Qu’en déduit-on concernant la tension et l'intensité ? ...........................................................................................
................................................................................................................................................................................

Comparer la valeur de la pente (coefficients de proportionnalité), obtenue par régression linéaire, avec celle de la résistance correspondante.

Etablir la relation qui lie U, R et I en précisant l’unité de chaque grandeur.

Fiche pas à pas professeur : feuille 3

Montage à réaliser

Travail préliminaire :

- L’enseignant doit au préalable choisir les résistances qu’il distribuera aux élèves afin d’éviter tout endommagement du matériel.

Déroulement de la séance :

- Le matériel est disposé sur les paillasses élèves, la feuille de TP leur est distribuée après une courte introduction orale (objectifs de la séance)

Remarques :

- La lampe insérée dans le circuit permet de visualiser la variation d’intensité du courant ; les élèves observent  les différences d’éclairage de la lampe d’une mesure à l’autre.

- Il faut préciser aux élèves que les mesures ne doivent durer trop longtemps parce que les résistances chauffent  et peuvent « griller ». On peut d’ailleurs leur faire toucher la résistance pour constater ce phénomène.

- Selon les classes, le travail proposé dans cette fiche peut-être adapté :

1ère séance : les élèves manipulent en classe et complètent leur tableau de mesures sur feuille. Dans ce cas il faudrait rajouter un 4è point au protocole expérimental « 4)  Procéder de la même façon avec les trois autres résistances distribuées. »

2e séance : les élèves travaillent sur l’ordinateur (entrée des données dans le tableur, tracé des graphiques et exploitation). Les élèves visualisent sur le même graphique les 4 courbes tracées.