Ayant fait naufrage, Robinson échoue seul sur une toute petite île déserte avec de nombreux objets venant du bateau.

« La mer s’étend à perte de vue mais il n’y a pas une seule goutte d'eau à boire !! J'ai si soif ! » se lamente-t-il.

Proposez à Robinson un système lui permettant de récupérer de l’eau douce à partir d’eau de mer. Celui-ci doit être réalisable.

Par groupe de trois, sur votre cahier d’activités, décrivez le système que vous avez imaginé par un schéma légendé.

Quelques propositions d’élèves :

Le montage proposé par le professeur :

Fiche professeur

Type d'activité : Démarche d'investigation

Place dans le programme : L'eau dans notre environnement-Mélange homogène et corps purs

Notion: Obtention d'une eau ( presque pure ) par distillation

Objectifs de l'activité : Décrire le principe d’une distillation

Pré-requis : Obtention d'un résidu solide par vaporisation d'une eau minérale

Conditions de mise en œuvre : Durée: 55 min, travail par groupe de 3

| Organisation | Rôle du professeur | Activités des élèves |
| --- | --- | --- |
| Installation, appel 5 min |  |  |
| Présentation de la situation déclenchante 5 min | Projection au vidéoprojecteur Faire émerger la question : Comment obtenir de l’eau douce à partir d’eau de mer ? | Dans le cahier d’activités, les élèves rédigent la question que se pose Robinson. |
| Consignes + Réflexion en groupe 15 min | Circuler sans intervenir même en cas d’erreurs. Distribution éventuelle d’indices pour les groupes en difficulté. | Par écrit dans le cahier, les élèves réfléchissent à une expérience réalisable à mettre en place et la représente par un schéma légendé. |
| Mise en commun des réflexions 15 min | Le professeur envoie 3 ou 4 élèves au tableau présenter leur expérience. | Les élèves émettent des critiques et se mettent d’accord sur l’expérience qui serait la plus efficace. |
| Proposition par le professeur d’un système que Robinson aurait pu réaliser puis du montage de la distillation. 10 –15 min | Réalisation du système expérimental au bureau. Présentation du montage de distillation. |  |

Indices proposés :

Indice n° 1 : Que contient l’eau de mer ?

Indice n° 2 : Comment peut-on séparer l’eau du sel dissous ?

Indice n° 3 : Que doit-on faire pour obtenir de l’eau liquide à partir de vapeur d’eau ?