TP 4ème P4

LOI D’OHM

#### Fiche n° 1 : DESCRIPTIF DU SUJET DESTINÉ AUX PROFESSEURS

| Démarche | Dans ce sujet, on demande à l’élève de : réaliser un montage comprenant un ampèremètre et un voltmètre mesurer des couples de valeurs (U, I) mesurer la valeur de la résistance avec un ohmmètre. |
| --- | --- |
| Scénario | N° 6 : classe à effectif réduit, travail par binôme ou trinôme, durée 50 minutes Remarque : ce sujet a été testé sur des classes entières avec 10 à 12 groupes de 2 ou 3 élèves. |
| Compétences évaluées | Capacités Schématiser un montage permettant de tracer une caractéristique et le réaliser Utiliser un multimètre pour mesurer une tension ou une intensité Mesurer une résistance avec un ohmmètre Analyser des résultats expérimentaux Socle commun de connaissances et de compétences [Pilier 3] Déterminer et utiliser un coefficient de proportionnalité Raisonner logiquement, pratiquer la déduction, démontrer Mesurer une longueur, un angle, une durée, un volume, une masse, une température, une intensité de courant électrique, une tension Effectuer des conversions d’unités relatives aux grandeurs étudiées Extraire des informations d’un fait observé Décrire le comportement d’une grandeur Suivre un protocole donné Mesurer Calculer, utiliser une formule Faire un schéma, un dessin scientifique ou technique en respectant des conventions Formuler une hypothèse, une conjecture Mettre en oeuvre un raisonnement, une méthode, un théorème, une formule, un protocole expérimental, une technique Confronter le résultat au résultat attendu [Pilier 6] Respecter les consignes de sécurité lors de la manipulation de produits chimiques ou de matériels dangereux [Pilier 7] Savoir lire les consignes avant de faire un travail |
| Préparation du poste de travail | Remettre tous les appareils dans le même état initial entre deux séries d’évaluation. Donner les indications suivantes : Appeler le professeur quand c'est indiqué en levant la main. Si la réponse n’est pas trouvée après le temps indiqué, la solution est donnée par le professeur mais les points ne sont pas attribués. |
| Déroulement de l'épreuve | Préciser que les appels se font en temps limité. Lors du premier appel, 5 minutes au maximum après le début, le professeur vérifie le schéma. Lors du deuxième appel, 15 minutes au maximum après le début, le professeur vérifie le montage. L'élève n'est pas autorisé à mettre sous tension avant le contrôle. Prévoir 40 minutes jusqu'au §e) Lors du troisième appel, 45 minutes maximum après le début, le professeur vérifie l’utilisation de l’ohmmètre. |
| Notation | On utilisera la grille d’évaluation sur laquelle figurent les points correspondant à chaque type de compétences expérimentales à évaluer. Remarque : si lors d’un appel les élèves n’ont pas réussi à réaliser le travail demandé, le professeur leur donne la solution. Les points de la question ne leur sont pas attribués. |
| Remarques | - Il faut effectuer préalablement une séance de révisions sur l'utilisation du multimètre. - La caractéristique sera tracée par chaque élève au cours de la séance suivante. Toutefois, on peut envisager de faire tracer la courbe à la fin de la séance si on travaille avec des effectifs réduits. |

TP 4ème P4

LOI D’OHM

Fiche n° 2  : LISTE DU MATÉRIEL DESTINÉE AUX PROFESSEURS

# Prévoir 6 à 8 postes suivant le matériel disponible et le nombre d'élèves de la classe.

# Pour chaque poste

- un conducteur ohmique  47 ou 68 ( ( permet de limiter l'intensité  I  ( 200 mA )

- deux multimètres

- un générateur de tension continue réglable  (0 / 12 V) utilisé de 0 à 7,5 V maximum

- un interrupteur

- fils de connexion en quantité suffisante

Prévoir un poste de rechange au bureau en cas de panne

TP 4ème P4

LOI D’OHM

Fiche n°3 : ÉNonCÉ À COMPLÉTER PAR LES ÉLÈVES

| Noms : |  | Évaluation pratique : / 13 |
| --- | --- | --- |
| Prénoms : |  | Réponses écrites : / 7 |
| Classe : |  | Total : / 20 |

DOCUMENT À complÉter et À rendre au professeur en sortant de la salle

But de la manipulation : Mesurer la tension aux bornes d'un conducteur ohmique et l'intensité du courant qui le traverse. Établir la relation qui les lie. Déterminer la résistance de ce dipôle.

a) Schéma du montage

Représenter dans le cadre ci-dessous le schéma d'un montage comportant, placés en série :

- un conducteur ohmique

- un interrupteur

- un générateur dont on peut régler la tension

- un ampèremètre

Le symbole du générateur de tension réglable est le suivant :

Représenter sur le schéma un voltmètre qui permet de mesurer la tension aux bornes du conducteur ohmique. Indiquer sur le schéma la position de la borne COM de l’ampèremètre et du voltmètre.

Au bout de 5 minutes maximum, faire vérifier le schéma (Appel 1)

b) Réalisation du montage

Réaliser le montage correspondant exactement à votre schéma, l’interrupteur doit être ouvert. L'ampèremètre doit être sur le calibre 200 mA. Le voltmètre doit être sur le calibre 20 V.

Au bout de 15 minutes maximum depuis le début, faire vérifier le montage (Appel 2)

Fermer l’interrupteur.

c) Mesures

Le générateur délivre une tension réglable de 0 V à 7,5 V.

Régler la tension délivrée par ce générateur aux valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous. Dans chaque cas, relever la valeur de la tension mesurée aux bornes de la résistance et relever la valeur correspondante de l'intensité du courant dans le circuit. Reporter les mesures obtenues dans les deux premières lignes du tableau.

| Ugénérateur (en V) | 0,0 | 1,0 V | 2,0 V | 4,0 V | 6,0 V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UR (en V) aux bornes du conducteur ohmique |  |  |  |  |  |
| I ( en mA) |  |  |  |  |  |
| I (en A) |  |  |  |  |  |

Ouvrir l’interrupteur.

d) Exploitation des résultats

- Convertir dans chaque cas l’intensité mesurée en ampères. Compléter la 3ème ligne du tableau.

- Calculer la valeur du rapport  (UR en volts divisé par I en ampères) dans chaque cas. Compléter la 4ème ligne du tableau.

- Comparer les résultats obtenus. 	Que constatez-vous ?

- Calculez la moyenne, arrondie à l'unité, des résultats obtenus dans la 4ème ligne du tableau. Noter la valeur moyenne obtenue ci-dessous :

() moyenne =

e) Mesure à l'ohmmètre

À l'aide d'un multimètre branché en ohmmètre, mesurer la valeur de la résistance du conducteur ohmique.

Au bout de 45 minutes maximum depuis le début, faire vérifier l’utilisation du multimètre (Appel 3)

Noter la valeur mesurée pour la résistance :  R =

Comparez la mesure obtenue à la valeur calculée pour la moyenne des rapports . Commenter.

Débrancher le circuit et ranger le matériel

TP 4ème P4

LOI D’OHM

## Fiche n° 4 : GRILLE D'ÉVALUATION DURANT LA SÉANCE

###### DESTINÉE AU PROFESSEUR

| Nom Prénom |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° du poste |  |  |  |  |
| Appel n°1 | Vérification du schéma |
|  | Circuit série | ( | ( | ( | ( |
|  | Position du voltmètre Borne COM | ( ( | ( ( | ( ( | ( ( |
|  | Position de l'ampèremètre Borne COM | ( ( | ( ( | ( ( | ( ( |
| Appel n°2 | Vérification du montage |
|  | Branchement du circuit série | ((( | ((( | ((( | ((( |
|  | Interrupteur ouvert | ( | ( | ( | ( |
|  | Réglage du générateur | ( | ( | ( | ( |
|  | Ampèremètre : Choix de la fonction | ( | ( | ( | ( |
|  | Choix des bornes | ( | ( | ( | ( |
|  | Réglage du calibre à 200 mA | ( | ( | ( | ( |
|  | Insertion correcte | ( | ( | ( | ( |
|  | Voltmètre : Choix de la fonction | ( | ( | ( | ( |
|  | Choix des bornes | ( | ( | ( | ( |
|  | Réglage du calibre à 20 V | ( | ( | ( | ( |
|  | Insertion correcte | ( | ( | ( | ( |
| Appel n°3 | Utilisation de l'ohmmètre |
|  | Interrupteur ouvert | ( | ( | ( | ( |
|  | Mesure hors circuit | ( | ( | ( | ( |
|  | Choix de la fonction | ( | ( | ( | ( |
|  | Choix des bornes | ( | ( | ( | ( |
|  | Choix du calibre | ( | ( | ( | ( |
|  | Lecture correcte de la valeur | ( | ( | ( | ( |
| Organisation de la paillasse |
|  | Zone de travail bien dégagée | ( | ( | ( | ( |
|  | Rangement du matériel | ( | ( | ( | ( |
|  | NOTE OBTENUE sur 13 points |  |  |  |  |

TP 4ème P4

LOI D’OHM

Fiche n°5 : barÈme dEstinÉ AU PROFESSEUR

| Évaluation pendant la séance (fiche 4) | 13 |
| --- | --- |
| Barème des questions c) Mesures d’intensité Conversions des mA en Ampères d) Calcul des rapports R Valeur constante Calcul de la moyenne e) Valeur de R Comparaison avec R et commentaire | 1,5 pts 0,5 pts 1 pt 0,5 pts 0,5 pts 1 pt 2 pts |
| Total | 7 pts |
| Total | 20 points |

# Text boxes

Cadre réservé au professeur

Cadre réservé au professeur